## Slide 1: CARACTERISTICI TEORETICE ȘI PRACTICE ALE UNOR DISPOZITIVE UTILIZABILE ÎN PESCUITUL SPORTIV, EVIDENȚIATE ÎN MEDIUL MATLAB
Andone Mădălin Emanuel
Coordonator științific
Lector Doctor Iacob Florin

## Slide 2: Cuprins
Model matematic pentru stabilirea lungimii firului lansat
Model matematic pentru determinarea greutății minime pentru care firul să fie întins uniform
Model matematic pentru aproximarea adâncimii la care se află peștele de la capătul firului
Aplicație în vederea ușurării utilizării rezultatelor obținute
Concluzii

## Slide 3: Model matematic pentru stabilirea lungimii firului lansat
Acest model are ca scop determinarea distanței de aruncare, fară a se executa masurarea firului, în funcție de o serie de date ușor de observat.
Utilitatea rezultatului obținut constă în faptul că odată aflată distanța de aruncare utilizatorul poate să păstreze exact aceeași distanță și la aruncările viitoare, ceea ce este foarte important pentru un pescar, deoarece, aruncând în același loc, peștele se adună acolo pentru a se hrăni.
În prima fază a cercetării am realizat un algoritm care să îmi returneze cât fir de o anumită grosime încape pe un tambur.

## Slide 4
Algoritmul este util deoarece, în cazul în care utilizatorul dorește să pescuiască pe o distanță foarte mare, acesta trebuie să își aleagă mulineta pentru a-i încăpea suficient fir de o anumită grosime.
Ca date de intrare pentru acest algoritm am avut nevoie de dimensiunea unei spire inițiale, raza de acțiune a tamurului, numărul de spire inițiale și, bineînțeles dimensiunea firului.
pas = dim_fir * 2 / 10;
dim_spira=dim_spira_initiala;
while raza_actiune_tambur>0
lungimea_fir_tambur=lungimea_fir_tambur+ numar_spire_initiale*dim_spira_initiala / 100;
dim_spira_initiala =dim_spira_initiala+ pas;
raza_actiune_tambur =raza_actiune_tambur- dim_fir;
end

## Slide 5
În a doua faza a studiului întreprins, mi-am dat seama că, utilizănd acest algoritm cu alte date de intrare, utilizatorul poate afla ușor care este distanța de aruncare.
Dacă respectivul va efectua măsurători pentru determinarea dimensiunii unei spire după aruncare și pentru raza de acțiune a tamburului după aruncare, acesta va putea afla cu exactitate cât a aruncat.
În a treia faza a cercetării, am observat că numărul de spire rămâne același și se poate calcula mai ușor, acesta fiind egal cu înălțimea tamburului împărțită la grosimea firului, deoarece firul este cilindric.

## Slide 6: Model matematic pentru determinarea greutății minime pentru care firul să fie întins uniform
Acest model ajută utilizatorul să afle, odată găsită distanța la care se hrănesc peștii, care este greutatea minimă pe care trebuie să o aibă montura pentru ca aceasta să ramană în locul plantării.
Utilitatea acestui rezultat constă în faptul că, o montură, cu cât are o greutatea mai mică, trăsăturile peștilor sunt mai puternice, acest lucru facilitând înțeparea acestora mai rapid, deci oferă o rată mai mare de succes.

## Slide 7
Ca prim rezultat am reușit să obțin un algoritm care să calculeze care este masa unui metru de fir cu o anumită grosime.
Rezultatul generat de acest algoritm este util deoarece ajută la calculul masei firului utilizat de pescar la un moment dat.

## Slide 8
Pentru a calcula care este greutatea minimă căutată am obținut două ecuații din figura anterioară.
Prima ecuație este: mfir*g=T*cos(alpha), unde mfir= lfir*mmfir.
A doua ecuație este:
Deci greutatea cautată este egala cu de două ori masa firului care este egală cu produsul dintre lungimea firului si masa unui metru de fir

## Slide 9: Model matematic pentru aproximarea adâncimii la care se află peștele de la capătul firului
Acest model are ca scop determinarea, cu o anumită precizie, lungimii firului care se află în apa, la un moment dat al drilului.
Utilitatea acestui algoritm constă în faptul că utilizatorii pot la fiecare moment să știe care este distanța pe care peștele o are până la prima gură de aer.
În cazul în care un pește a scăpat, utilizatorul poate afla cât de aproape a fost în prinderea acestuia.

## Slide 10
Primul pas în construirea acestui model a fost determinarea adâncimii la care se află peștele.
Pentru a obține o formulă de calcul pentru această adâncime am creat un desen:
Din acest desen se observă că se poate aplica teorema cosinusului, de unde rezultă că:

## Slide 11
Următorul pas a fost să calculez lungimea notată cu ip, adică firul care se află în apă la un moment dat:
Pentru o vizualizare mai bună asupra modelului am realizat un grafic cu ajutorul simulink-ului, care, pe baza unor elemente fizice conectate între ele generează un grafic:

## Slide 12: Aplicație în vederea ușurării utilizării rezultatelor obținute
Ulterior am dezvoltat aplicația în așa fet încât de la modelul prezentat la început, să pot să calculez și viteza impusă greutății, accelerația și forța de lansare. Pentru calculul vitezei utilizatorul va trebui sa cronometreze timpul parcurs de montură până la impactul cu apa (d/dt), atunci accelerația se va calcula ușor(v/t), iar pentru calculul forței, acesta va trebui sa cantărească montura(masa_monturii*accelerația)

## Slide 13: Interfața aplicației

## Slide 14: Concluzii
Pregătirea lucrării, documentarea pentru realizarea sa, au scos la iveală multiplele aplicabilități ale informaticii, legătura sa cu mediul înconjurător; s-au creat diverse conexiuni între domenii aparent disjuncte, s-au obținut rezultate interesante, rezultate care pot reprezenta un nou punct de plecare pentru alți pasionați de pescuit și de informatică.
Conchizând cele de mai sus, merită în principal evidențiat faptul că rolul unui informatician cu o pregătire adecvată în domeniu este cât se poate de important chiar și în direcții care, aparent, n-ar avea legatură cu informatica.

## Slide 15: Vă mulțumesc!